Elettrostatica

---
Atomo

---
Carica elettrica

---
Legge di Coulomb
F=k {Q_1*Q_2} over {d^2}
Si misura in C [Coulomb]
k = {1} over {4 %pi %epsilon_0 %epsilon_r}
k = 9*10^9 {Nm^2} over {C^2}

---
Campo elettrico
E = {F} over {q} = {kQ} over {d^2}

---
Campo elettrico
F = qE

---
Potenziale elettrico
Lavoro per spostare una particella q da un punto A ad un punto B all’interno di un campo elettrico E
L_{ AB } = Fs = qEs
V_A-V_B= {L_{ AB }} over {q}
Differenza di potenziale (d.d.p.) tra un punto A ed un punto B
Si misura in V [Volt]

---
Condensatore
Permette di accumulare energia in poco spazio
E’ composto da armature separate da un dielettrico
C= {Q} over {V}
C rappresenta la capacità di un condensatore, ossia quanta energia può immagazzinare, e si misura in F [Farad]
L_{AB} = E = {1} over {2} CV^2
Energia immagazzinata nel condensatore

---
Condensatore in parallelo
I condensatori hanno la stessa differenza di potenziale, ma diversa carica
C_{ eq } = C_1+C_2+C_3+...+C_n
Se i condensatori sono in parallelo, la capacità equivalente è pari alla somma delle singole capacità

---
Condensatori in serie
I condensatori hanno la stessa carica elettrica, ma diversa differenza di potenziale
{1} over {C_eq} = {1} over {C_1} + {1} over {C_2} + {1} over {C_3} + ... + {1} over {C_n}
Se i condensatori sono in serie, il reciproco della capacità equivalente è pari alla somma dei reciproci delle singole capacità

---
Serie o parallelo?

---
Esercizio

---
Esercizio

---
Esercizi
- Calcolare la capacità equivalente di due condensatori di capacità C1 = 3,9μF e C2=1,5μF nel caso in cui sono collegati in parallelo e in serie
- Ai morsetti di una batteria da 12V sono collegati in serie tre condensatori uguali, ognuno con capacità di 0,25μF; calcolare la capacità equivalente e la carica su ogni armatura
- Un condensatore di capacità 20μF accumula un’energia potenziale elettrostatica di 0,1J. Calcolare la carica e la tensione occorrenti