## Slide 1: Elementi di telecomunicazioni

## Slide 2: I fenomeni oscillatori

## Slide 3: Tipi di oscillazioni
Meccaniche
Sonore
Elettromagnetiche

## Slide 4: Meccaniche
Periodo
Frequenza
Oscillazione smorzata
Oscillazione trasversale
Lunghezza d’onda

## Slide 5: Sonore
Andamento sinusoidale
Onde longitudinali (stesso senso della propagazione)
25 Hz – 15000 Hz
Velocità 330 m/s

## Slide 6: Elettromagnetiche
Sia campo elettrico che campo magnetico (prodotto dal campo elettrico)
Influenzate notevolmente dal mezzo
Velocità di 3x10^8 m/s per la luce
Riflessione
Rifrazione
Diffrazione
Diffusione
Attenuazione

## Slide 9: Propagazione delle onde elettromagnetiche

## Slide 10: Atmosfera
Mezzo mutevole

## Slide 11
Tipi di propagazione
Onda spaziale
Comunicazione a grande distanza
Onda terrestre
Onda diretta
Onda riflessa
Onda di superficie

## Slide 12: Tipi di propagazione

## Slide 13
Onde terrestri
Onda diretta
Assorbimento dipende da lunghezza d’onda
Stazioni in vista
Onda riflessa
La terra riflette parte dell’irradiazione
Onda di superficie
Onde lunghe scarsa attenuazione
Onde corte a brevi distanze

## Slide 14
Caratteristiche di propagazione
Frequenze basse (< 500kHz)
Molto disturbate
Frequenze di radiodiffusione (500-1500 kHz)
Attenuazione maggiore di giorno che di notte per la ionizzazione
Onde corte (1,5-3 mHz)
No onda superficiale, usata per onda diretta, onda spaziale sotto certa distanza
Microonde (>30 mHz)
Due antenne a distanza ottica

## Slide 15: Antenne e loro caratteristiche

## Slide 16: Antenna
Permette di irradiare l’energia nello spazio e di captarla
Fattori di progettazione
  Frequenza onda da trasmettere
  Potenza e rendimento
Maggior attenzione alle trasmittenti che alle riceventi

## Slide 17: Funzionamento antenna
Conduttori alimentati da corrente alternata, si crea un campo elettrico poiché uno si carica negativamente e l’altro positivamente, che cambia con la stessa frequenza della tensione di alimentazione
Ogni carica determina un campo magnetico
  Campo indotto, quando tensione e corrente si invertono
  Campo radiato, che viaggia nello spazio

## Slide 18: Diagramma di radiazione
Un’antenna ideale (isotropa) irradia in tutte le direzione, con legge sferica
Nella realtà le antenne hanno una direzione privilegiata
  Il guadagno è il rapporto tra la potenza in una direzione e la potenza isotropa
  Fasci relativamente stretti
Selettività e direttività

## Slide 19
Dipoli hertziani
Conduttore metallico con corrente alternata, RLC, distribuiti lungo il circuito  circuito oscillante aperto
Frequenza di risonanza che dipende da distanza fra oscillatore e estremità a terra
  Antenna marconiana  ¼ di lunghezza d’onda
  Antenna hertziana  ½ lunghezza d’onda
Formano circuiti ad onde stazionarie in quanto gli elementi dissipativi sono trascurabili rispetto a reattanza e suscettanza
Corrente al massimo alla base, tensione al massimo alla punta
Antenna a filo  corrente massima in mezzo e minima ai due estremi, tensione alternata tra gli estremi

## Slide 20: Antenne direttive
Irradiazione lobata, ossia racchiusa entro un dato angolo
Riflettore parabolico
  Paraboloide di rotazione metallico nel cui fuoco è presente un dipolo, schermato verso l’esterno
  Raggi uscenti paralleli fra loro ed all’asse del paraboloide
  La lunghezza d’onda deve essere molto bassa  onde ultra-corte o microonde (RADAR)

## Slide 21: Antenna a telaio
Molto impiegate nella radiogonometria
Normale circuito oscillatorio, con forma di spira rettangolare su piano verticale
  La tensione indotta nell’antenna varia in funzione dell’angolo tra il piano dell’antenna e la direzione di incidenza dell’onda (zeri per 90° e 180°)
  La direzione della stazione si cerca basandosi sul minimo segnale di ricezione
  Per il verso si aggiunge un’antenna non direttiva  lo zero è ora solo sul piano del telaio

## Slide 22: Radiotrasmissione

## Slide 23: Funzionamento generale

## Slide 24: Trasmettitore
Oscillatore che genera una portante
Modulatore

## Slide 25: Ricevitore
Rivelazione o demodulazione
Dall’oscillazione modulata ricava una tensione simile a quella nel trasmettitore

## Slide 26: Modulazione
𝑎=𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡+𝜑_0)
Ampiezza  cambia A
Frequenza  cambia
Frequenza  cambia 𝜔

## Slide 27: Radiotrasmettitore
Generatore di tensione ad alta frequenza
Trasduttore, capace di trasformare in grandezza elettrica il segnale che si vuole propagare nello spazio
Modulatore, capace di sovrapporre alla tensione ad alta frequenza la tensione proveniente dal segnale
Antenna, il cui compito è quello di irradiare le onde elettromagnetiche con una potenza sufficiente perché la propagazione raggiunga il radioricevitore

## Slide 28: Radioricevitore
Ha il compito di rendere disponibile il segnale ricevuto dall’onda elettromagnetica che investe l’antenna
Si fa passare la corrente ad alta frequenza in un raddrizzatore che taglia una semionda  corrente pulsata unidirezionale
La corrente pulsata fa variare la magnetizzazione del nucleo della bobina ed attira o respinge la lamina

## Slide 29: Selezione del radioricevitore
Antenna, che per le sue dimensioni può ricevere solo certe lunghezze d’onda
Filtro (circuito risonante LC in parallelo)
  Solo se la frequenza della corrente è pari a quella di risonanza del circuito allora il segnale passa
Induttanza o condensatore dinamico per prendere più frequenze

## Slide 30: Multiplexing

## Slide 31: Multiplexing
Nasce per trasmettere più informazioni contemporaneamente
  Di frequenza
  Di tempo
  Doppio

## Slide 32: Multiplexing per divisione di frequenza
Informazioni trasmesse di continuo, senza interruzioni
Tante frequenze, ossia canali, quante sono le informazioni da trasmettere  sottobande elementari

## Slide 33: Multiplexing per divisione di tempo
Unica frequenza portante, mentre i segnali partono in istanti successivi
Ognuno di essi imprime la modulazione per un tempo che è circa la metà dell’intervallo tra gli istanti stessi
Campionatura tramite commutatore