## Slide 1: Algebra booleana
Computer come insieme di porte logiche

## Slide 2: Perché algebra anche qui?
Il calcolatore può essere visto come una rete logica, cioè come un insieme di dispositivi chiamati porte logiche opportunamente connessi
Le porte logiche sono dispositivi capaci di eseguire operazioni logiche su segnali binari
In questo caso, i segnali binari sono livelli di tensione

## Slide 3: Calcolatore come rete logica
Il valore esatto della tensione del segnale non è significativo: conta l’appartenenza ad un livello contrassegnato alto e ad un livello contrassegnato basso
Livello BASSO: 0
Rappresenta anche il valore FALSO
Livello ALTO: 1
Rappresenta anche il valore VERO

## Slide 4: Algebra booleana
Si riferisce alle tecniche di composizione delle porte logiche in una rete o del valore di verità di un'espressione
Agisce su variabili binarie
E’ il fondamento della progettazione dei circuiti logici digitali

## Slide 5: Tavole Verità
Tabelle matematiche usate per determinare se una certa espressione è vera o falsa
Elenca tutte le possibili combinazioni di valori che possono assumere le variabili booleane ed il risultato della funzione ad esse applicata
Permette di sviluppare qualsiasi espressione

## Slide 6: Variabili booleane
Equivale ad un bit
Possono assumere esclusivamente due valori logici: 0 e 1
Lo 0 corrisponde al falso (F), l'1 corrisponde al vero (T)

## Slide 7: Operatori booleani
NOT
Negazione logica
AND
Prodotto logico
OR
Somma logica

## Slide 8: Negazione/complementazione
Operazione unaria che restituisce il valore logico opposto a quello della variabile di ingresso
Si raffigura con not(x) oppure
Si raffigura con not(x) oppure 𝑥 ̅
Se x = 0  not(x) = 1
Se x = 1  not(x) = 0
Operazione unaria che restituisce il valore logico opposto a quello della variabile di ingresso
Se x = 0  not(x) = 1
Se x = 1  not(x) = 0

## Slide 9: Tavola verità negazione
X | Not(x)
0 | 1
1 | 0

## Slide 10: Prodotto logico (AND)
Fornisce il valore logico 1 se e solo se tutte le variabili assumono valore logico 1
Rappresentazione: x and y, xy

## Slide 11: Tavola verità AND
X | Y | XY
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 12: Somma logica (OR)
Fornisce il valore logico 1 se e solo almeno una delle variabili assume valore logico 1
Rappresentazione: x or y, x + y

## Slide 13: Tabella verità OR
X | Y | X+Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 14: Porte logiche
Le porte logiche sono dispositivi elettronici capaci di eseguire operazioni logiche su variabili booleane

## Slide 15: Proprietà porta AND

## Slide 16: Proprietà porta OR

## Slide 17: Proprietà algebra booleana
Idempotenza
x + x = x
x * x = x
Elemento nullo
x + 1 = 1
x * 0 = 0
Proprietà commutativa
x + y = y + x
x * y = y * x
Proprietà associativa
x + (y + z) = (x + y) + z = x + y +z
x * (y * z) = (x * y) * z = x * y * z

## Slide 18: Reciprocità
Le proprietà che valgono per l’operatore + valgono anche per l’operatore *, purché si scambino gli 1 con gli 0 (e viceversa)

## Slide 19: Proprietà distributiva
x * y + x * z = x * (y + z)
(x + y ) * (x + z) = x + y * z

## Slide 20: Teorema assorbimento
x + (x * y) = x
x * (x + y) = x
(x + ) * y = x * y
(x + 𝑦 ̅) * y = x * y
x * + y = x + y
x * 𝑦 ̅ + y = x + y
x + (x * y) = x
x * (x + y) = x

## Slide 21: Teoremi di de morgan
= +
(𝑥𝑦) ̅ = 𝑥 ̅ + 𝑦 ̅
= *
(𝑥+𝑦) ̅ = 𝑥 ̅ * 𝑦 ̅

## Slide 22: Problemi nella vita reale
Io posso giocare ad un gioco sulla Playstation solo se
  Ho la Playstation
  Ho un gioco per la Playstation
Playstation | Gioco | Divertimento
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 23: Problemi nella vita reale
Posso scegliere tra due tipi di formaggio
  Tipo 1
  Tipo 2
Tipo 1 | Tipo 2 | Formaggio
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 24: Problemi nella vita reale
Sto guidando il motorino e devo decidere se passare al semaforo
Valori del semaforo
  Verde
  Giallo
  Rosso
Verde | Giallo | Rosso | Passo
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 25: Usi nella vita reale
L'Algebra di Boole si presta bene allo studio degli insiemi, delle proposizioni e dei circuiti
Applicazioni nella logica
Strumento per l'analisi e la sintesi delle reti di commutazione